顺鑫盛

北京市顺鑫盛玻璃百叶窗有限公司，位于顺义区南彩镇顺平快速路北侧300米，距北京城38公里，距首都国际机场15公里，天津新港195公里。分公司位于河北玻璃基地沙河，京深、京珠高速公路沙河出口向东3公里。具有良好的交通环境。多年专业加工生产玻璃百叶窗，并生产经销各种花型、颜色的平板玻璃及镜片、钢化、夹胶玻璃等。

公司采用精湛的专业技术、优良的设备，精选原辅料，执行严格的质量管理，使我们的各种产品质量达到了国内较高的水平。公司的产品齐全、供货及时、服务周到，自投放市场以来，深受广大客户的信赖与支持。产品畅销全球，主要销往非洲、亚洲、南美洲、大洋洲及赤道周边多个国家和地区，在国内的广州、香港、四川、福建、浙江、云南、贵州等地均有使用。

公司的主要产品有：

玻璃百叶窗：玻璃百叶窗被广泛的应用在楼房、大厦、旅游度假场所、厨房等建筑的方方面面。玻璃百叶窗是由若干块玻璃叶片以相同的角度，平行地固定在框架上的窗结构。主要由框架、条形玻璃叶片、叶片夹和玻璃安装材料组成。玻璃百叶窗可用于高楼大厦，公寓建筑，渡假风景区，普通的用户住房。

玻璃百叶窗技术性能好，两个长边磨圆滑光亮，长宽尺寸公差±2mm，厚薄公差±0.4mm ，全封密木箱或纸箱包装，玻璃之间用纸张衬垫，四周围用瓦棱纸板衬垫严实，每单木箱均装200R2，纸箱单箱40R2。

平板玻璃：透明、茶、绿、灰、蓝。

规格主要有：3、4、5、6、8mm，板面：最小600*600mm，最大：2440*3300mm。

压花玻璃：彩云、仟僖格、田园风光、百寿图、钻石品名、七巧板、银河、银珠、银河、玫瑰、棋盘、蝴蝶、海底世界、竹编、山水、金鱼、美国松、银竹、水晶品、火焰等。规格主要有：3、4、5、6，板面：最小600*600mm，最大：2000*2440mm。

深加工玻璃：钢化、夹胶、异型小块加工等。

百叶窗支架：铝合金型、铝塑型、铁制型。叶片宽度：4英寸（10.1cm）、6英寸（15.2cm）。

本文链接：https://dqcm.net/wenan/sxs-813881.html