煜福

常熟市煜福特种钢管科技有限公司位于江苏省常熟市董浜高速出口，交通便利，通过近几年的努力，公司已成为规模的冷拔冷轧热处理精密无缝钢管生产的销售基地。

生产产品：

1.精轧精拔精密无缝钢管，规格从φ5-φ90，主要用于千斤顶，汽车，工程机械，输送流体，化工等，先后与通润，大众，丰田各汽车零部件公司配套生产相继建立了稳定的供货关系，公司取材优质，独立完成完整的工艺流程，热处理产品用于各机械设备和汽车零配件等。

2.承接热处理加工业务，圆钢正火回火，扁钢正火回火，

3.毛管穿孔加工销售业务。

主要设备: 天然气全自动步进炉，50加强型穿孔机，天然气辊道式正火退火炉，箱式电炉，冷拔机，冷轧机，矫直机，自动切管机.

天然气辊道式正火退火炉：46米*1.16米*0.471/0.785米，设计加热温度不超过1100度，温差正负5度，热值8500千卡/方，配24只天然气烧咀，其中高温段18只150KW,保温段6只90KW。加热方式：侧面加热。电脑自动控制燃浇系统。

矫直机：φ100/11辊矫直机，φ40/7辊矫直机，φ20/9辊矫直机，

公司遵循诚信经营，货真价实，优质服务的宗旨，赢得了用户，拓展了市场，建立了广泛的销售网络，以质量求信誉，以信誉求发展，以雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格服务于广大用户。

拥有齐全的各项力学实验，硬度机，拉力机，涡流无损探伤检测设施。

本文链接：https://dqcm.net/wenan/yf-371565.html