腾奇

江苏腾奇电力科技股份有限公司是一家工贸一体的企业，公司座落于常州市新北区环保工业园，占地面积14950m2，厂房面积10200m2，主要生产变压器用片式散热器及经营宝钢、鞍本钢、西城钢厂、太钢等各大钢厂的冷热板卷、镀锌板卷、不锈钢板卷业务。

公司生产的变压器用片式散热器，采用国外先进设备进行检测和生产，吸收国内外先进技术制作四条自动化系统的生产流水线，年生产能力达20000吨左右，主要原材料将选用国内优质拉伸冷轧钢板滚压成形，经冲压、点焊、圆周缝焊成单元片、单元片与集流管连接采用CO2保护焊外部焊接工艺，彻底解决了原来因内部焊接而存在焊渣、铁屑，严重影响主机质量的问题；并经严格的密封试压检验，表面进行酸洗、磷化、油漆处理，内部进行热油冲洗工艺，从而保证产品质量。

公司生产的散热器具有安全可靠、外型美观、节油、节材、密封度可靠、散热效果好等优点。公司生产的片式散热器有固定式，可折式系列，能生产片宽535mm、520mm、480mm、310mm，中心距500-4000mm，此外还根据用户需要设计开发特殊规格的片式散热器。

公司是经过国家电网公司调研•考评的合格供应商，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并于2011年度被认定为高新技术企业。公司产品10KV-63KV变压器用恒温式片式散热器和110KV/220KV变压器用恒温式片式散热器被认定为高新技术产品，产品严格按照变压器用片式散热器国家标准设计制造，是国家电力行业推广应用产品和用户招投标中指定产品，在电力变压器行业深受广大用户欢迎。

本文链接：https://dqcm.net/wenan/tr-492686.html