南浦牌

上海南浦风动工具有限公司（原上海南浦风动工具厂）具有廿多年的生产制造风动工具的历史。生产各类高速气扳机、气砂轮机、气动螺丝刀、角式气砂轮机等风动工具。

企业设备工装完善、工艺稳定，质保体系健全，测试手段完整，严格按国际组织生产。企业以质量为重、用户至上为座右铭，产品销售全各地。

（南浦牌）气动工具产品有储能式冲击气板机系列产品。直柄、角向气砂轮机、气螺刀、气钻、气搞、气铲、气动捣固机、气动铆钉机、气动拉铆机、气动除锈器等品种。

公司宗旨：以信为本、以质为根，不断满足用户的需求，这就是我们的目标。我们热忱欢迎客商和用户光临惠顾，洽谈业务、携手合作。

BE-N型储能冲击式气扳机用途及使用注意事项：

储能冲击式气扳机是拆装螺钉螺帽效率机械手工具，在工交各行业在有着广泛的用途。它不但能够大大提高劳动生产率，而且还能大大降低工人的劳动强度。

储能冲击式气扳机是一种新型的气扳机，它具有扭矩大、重量轻的突出优点，在同样机重下，其扭矩为普通气扳机的两倍能上。储能冲击式气扳机现有BE20N、BE30N、BE42N、BE56N、BE72N、BE100N六种规格（即原SB型系列）以及BG16Q高速冲击式气扳机。

储能冲击式气扳机使用主要注意事项：

1、进入气扳机的压缩空气清洁无污，并含有一定份量的润滑油，使用气压应保持在0.63mpa（5公斤气压），胶管与气扳机连接前用压缩空气吹净水份和污物。

2、软管内径不应小于规定，使用长度不得大于10m，以免影响气压和耗气量。

3、实际使用扭矩不应超过验收力矩，以免过早损坏机件，同时尽量避免空转。

4、使用中如发现冲击速度减慢、连续二次冲击或异常现象应立即停机检查。

5、机器结束后用木塞或布头堵住进气孔道，以防污物落入机内。

本文链接：https://dqcm.net/wenan/npp-966396.html